Блок ввода-вывода ТРЕК 2

ТР-302-4

ЕСФК.468360.302-4

Паспорт. Техническое описание.

Инструкция по эксплуатации

ЗАО  «ТРАКТЪ»

2008 г.

Блок ввода-вывода ТРЕК 2 ТР-302-4 (далее по тексту

ТР-302-4) предназначен для использования в составе рабочего места журналиста и применяется в паре с программным обеспечением ТРЕК-2.

Настоящее описание содержит основные технические данные ТР-302-4, а также сведения, необходимые при работе с ним.

I. Краткое техническое описание

1.1. Назначение

1.1.1. ТР-302-4 обеспечивает:

- ввод в рабочую станцию ТРЕК-2 различных звуковых сигналов: от микрофона, сигналов линейного уровня и сигнала с телефонной линии, цифровых сигналов в стандарте SPDIF;

- контроль сигнала с помощью акустических систем или головных телефонов;

-  выдачу звуковых сигналов из рабочей станции в аналоговую линию, в цифровую линию в стандарте SPDIF.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Звуковой тракт

Входные уровни:

- номинальный ……………………………….………… +6 дБн,

- уровень перегрузки ………………………………….. +18 дБн;

- для линейных входов* …………….... от (-)10дБн до +16 дБн;

- для микрофонного входа ………..  от (-) 72 дБн до  (-) 32 дБн.

* Примечание: при  регуляторе в среднем  положении.

Входное сопротивление в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц:

- для линейных входов       -  >10 кОм;

- для микрофонного входа -  >1 кОм.

Выходные уровни:

- номинальный +6 дБн;

- максимальный +18 дБн.

Номинальное сопротивление нагрузки на выходах – 2 кОм.

Неравномерность АЧХ:

- в диапазоне частот от 60 до 15000 Гц, не более (0,2 дБ;

- в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц, не более (0,5 дБ.

Коэффициент гармоник при номинальном выходном уровне в диапазоне частот от 20 до  20000 Гц, не более 0,1%.

Защищенность от синфазной помехи в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц, > 60 дБ.

Уровень шума, приведенный к микрофонному входу (невзвешенный в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц), при сопротивлении источника сигналов 200 Ом, не более (-)118 дБ.

Защищенность от интегральной помехи в диапазоне от 20 до 20000 Гц при закороченном линейном входе, не менее 80 дБ.

Защищенность от внятной переходной помехи между двумя каналами в стереопаре на частоте 1000 Гц, не менее 70 дБ.

Разность усиления каналов в стереопаре при номинальном уровне в диапазоне частот от 20 до 20000Гц, не более 0,5 дБ.

1.2.2. Телефонный тракт

Входные уровни принимаемого сигнала на зажимах телефонной линии:

- номинальный  -27 дБн;

- минимальный - 40 дБн.

Выходные уровни:

- номинальный -16 дБн;

- максимальный 0 дБн.

Диапазон передаваемых частот: от 300 до 3400 Гц.

Неравномерность АЧХ в диапазоне передаваемых частот, не более (3 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений, не более 3 %.

1.3. Комплект поставки

| № п/п | Наименование и тип | Децимальный номер, ГОСТ, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок ввода-вывода ТРЕК 2 ТР-302-4 | ЕСФК.468360.302-4 | 1 |
| 2. | Кабель питания |  | 1 |
| 3. | Кабель USB (USB A – USB B) |  | 1 |
| 4. | Паспорт. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации | ЕСФК.468360.302-4ПС | 1 |

1.4. Устройство и конструкция

ТР-302-4  выполнен в виде автономного блока в 19” RACK корпусе. Габаритные размеры блока: 483х200х44 мм.

ТР-302-4 содержит следующие функциональные блоки: микрофонный усилитель, входной  линейный усилитель, выходной линейный усилитель, телефонный гибрид, усилитель контроля, блок управления, кодек USB и блок питания.

Структурная схема устройства представлена на рис.1.

1.5. Цоколевка разъемов

1). Разъем  «Управление»

Используется разъем DB 9 (вилка).

| № конт. | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | Не используется |
| 2 | Не используется |
| 3 | Не используется |
| 4 | ON + подъем трубки (Вкл./Выкл. Телефонного гибрида) |
| 5 | RING + |
| 6 | Не используется |
| 7 | Не используется |
| 8 | ON - подъем трубки (Вкл./Выкл. Телефонного гибрида) |
| 9 | RING- |

2). Разъем «Подключение станции»

Используется стандартный разъем типа USB-B:

Контакт 1  -   +5V DC

Контакт 2  -  DATE –

Контакт 3  -  DATE +

Контакт 4  -  GND

3). Разъемы «Линейный вход/выход»  JACK 1/4 TRS

|  | Симметричный | Несимметричный |
| --- | --- | --- |
| T | горячий (+) | левый канал (+) |
| R | холодный (-) | правый канал (+) |
| S | общий (экран) | общий (экран) |

II. Эксплуатация  ТР-302-4

2.1. Подготовка к работе

2.1.1. Установить ТР-302-4 на рабочее место, вставить разъем кабеля питания в блочный разъем;

2.1.2. Соединить USB-порт «Звук (рабочая станция)» на

ТР-302-4  с USB-портом вашей станции с помощью прилагаемого кабеля;

2.1.3. Подключить телефонный аппарат к разъему «Телефон», а к разъему «Линия» подключить телефонную линию;

2.1.4. Подключить к соответствующим разъемам головные телефоны, микрофон, источники звуковой информации, потребителей звуковой информации и контрольные акустические агрегаты;

2.1.5. Установить:

- кнопки в зонах “Микрофон” и “Телефонная линия” в положении выключено;

- ручки регуляторов “Микрофон” и “Головные тлф.” в крайнее левое положение;

- ручку регулятора “Линейный вход”  в среднее положение.

2.1.6. Включить тумблер «Сеть» на лицевой панели ТР-302-4. Проконтролировать загорание красного светодиода в тумблере.

2.1.7. При необходимости произвести настройку телефонного гибрида блока ТР-302-4. *

* Примечание: Настройка телефонного гибрида производится при изготовлении ТР-302-4 на фирме-изготовителе и обычно не требует дополнительной регулировки.

Для  настройки телефонного гибрида:

- Запустить программу «ТРЕК-2». Включить режим записи.

- Включить микрофонный канал, нажав красную кнопку «Вкл» в зоне МИКРОФОН на ТР-302-4. Говоря в микрофон, установить по индикатору станции ТРЕК-2 уровень сигнала, не вызывающий перегрузку канала записи.

- Включить  гибрид, нажав зеленую кнопку в зоне ТЛФ ГИБРИД на ТР-302-4. Должен загореться желтый светодиод.

- Услышав в головных телефонах тональный сигнал телефонной линии, установить регулятором «Уровень приема» (зона ТЛФ ГИБРИД) по индикатору  станции  уровень этого сигнала примерно -12дБ, а затем регулятором «Уровень» в зоне «ГОЛОВНЫЕ ТЛФ.» -  комфортный уровень громкости в наушниках.

- Выключить гибрид.

- Выполнить настройку телефонной линии:

  - с помощью телефонного аппарата соединиться с абонентом;

  - перейти на работу с ТР302-4: включить гибрид (телефонный аппарат при этом отключится);

  - разговаривая с абонентом, настройте телефонную линию с помощью потенциометров «Баланс R» и «Баланс C» (на задней панели ТР-302-4) таким образом, чтобы минимизировать уровень вашего голоса в головных телефонах;

  - включить станцию в режим «Запись»;

  - потенциометром «Уровень передачи» в зоне ТЛФ ГИБРИД  установить комфортный уровень громкости для абонента.

ТР-302-4 готов к работе.

2.2. Порядок работы

2.2.1. Порядок работы с блоком ТР-302-4 подробно описан в «Руководстве пользователя монтажной станцией «ТРЕК-2».

2.3. Транспортировка и хранение

2.3.1. Транспортировка ТР-302-4 должна осуществляться в упакованном виде в транспортной таре. Условия транспортировки должны быть следующими:

- температура окружающей среды от минус 40оС до плюс 50оС;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30оС;

- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.3.2. ТР-302-4 в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется на любое расстояние автомобильным, железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов).

2.3.3. При погрузке (разгрузке) и транспортировке  не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности ТР-302-4.

2.3.4. После транспортировки при минусовых температурах ТР-302-4 должен быть выдержан в отапливаемых помещениях в транспортной упаковке в течение 4 часов.

2.3.5. ТР-302-4 необходимо хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 35оС и при относительной влажности воздуха не более 85%.

В помещении для хранения ТР-302-4 не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

2.4. Указания по эксплуатации

2.4.1. Эксплуатация ТР-302-4 должна осуществляться исключительно в соответствии с данным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

2.4.2. Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

III. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность ТР-302-4 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

3.3. В случае нарушения целостности пломб, условий и правил эксплуатации блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт.

IV. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### Блок ввода-вывода ТРЕК 2  ТР-302-4

номер __________________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией ЕСФК.468360.302-4СП и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________________

Подпись лиц, ответственных за приемку

__________________________

М.П.